## Slide 1: KÄYTTÖOHJE MALLIEN SKANNAUKSEEN 3SHAPE-OHJELMALLA Kalle Lindholm kevät 2018

## Slide 2: Yleisiä asioita:
Tämä käyttöohje on tarkoitettu hammasteknikko-opiskelijoille, jotta he oppivat skannaamaan työmallin kruunun tekoa varten.
Skannauksen lisäksi kruunujen tekoon kuuluu hampaan suunnittelu ja jyrsintä.
Skannauksen tarkoituksena on saada digitaalinen versio työmalleista.
Aloita skannaaminen laittamalla tietokoneet päälle (skanneri) -> avaa niiden ohjelmat

## Slide 3
Avaa ”3Shape Dental System” -ohjelma.

## Slide 4
Paina ”New Design”.

## Slide 5
Valitse ”Operator”.

## Slide 6
Valitse hammas.

## Slide 7
Valitse ”Anatomy” -ikoni ja esim. ”Zirkon Crown Zircon”. Paina ”Scan”.

## Slide 8
Näytöllä ”Insert Preparation Arch”. Tarkoituksena on laittaa ylämalli kiinni näytön vieressä olevaan skanneriin.

## Slide 9
Kiinnitä malli levyyn muovailuvahan avulla.
Laita ylämalli kiinni skanneriin.
Mallia skannataan.

## Slide 10
Näytöllä skannaustulos. Määrittele hampaan skannauspiste marginaaliviivaan ja paina ”Next”.

## Slide 11
Piste hampaan marginaalirajassa. Aloita hampaan maalaaminen vihreäksi.

## Slide 12
Kuvassa maalattu alue. Tämän tulisi olla purenta-alueella. Paina ”Next”.

## Slide 13
Skannauksen tarkempi lopputulos. Paina ”Next”.

## Slide 14
Poista skannerista ylämalli ja laita tilalle alamalli.

## Slide 15
Maalaa skannattavat kohdat tarkemmin vihreällä värillä. Tämän tulisi olla purenta-alueella. Paina ”Next”.

## Slide 16
Tarkempi skannaustulos. Paina ”Next”.

## Slide 17
Skanneri pyytää ylä- ja alaleukaa yhdessä. Kiinnitä ylä- ja alaleuka yhteen kuminauhalla.

## Slide 18
Kiinnitä työmallit ja muovailuvaha yhteen,
jotta ne pysyvät levyssä kiinni.
Aseta skanneriin.

## Slide 19
Skannaus onnistui. Paina ”Next”, mutta jos purenta ei näytä hyvältä, kohdistetaan purenta manuaalisesti. Paina silloin ”Align lower arch manually”.

## Slide 20
Luo piste klikkaamalla ikeneen ja klikkaa samaan kohtaan ”Bite scan” -mallissa.

## Slide 21
Tee samoin ylämalliin. Paina ” Align upper arch manually”.

## Slide 22
Pisteet luotuna.

## Slide 23
Aseta pisteet päällekkäin.

## Slide 24
Pisteet asetettu päällekkäin.

## Slide 25
Paina ”Alignment results”. Paina ”Next”.

## Slide 26
Ohjelma pyytää asettamaan preparoidun hampaan/pilarin skanneriin.

## Slide 27
Skannaus onnistui. Paina ”Next”.

## Slide 28
Skannaus on valmis. Paina ”Design”, jos haluat jatkaa suunnitteluun tai paina X (”Save and Close”), jos haluat lopettaa.

## Slide 29
Käyttöopas on osa toiminnallista opinnäytetyötä:
Käyttöohjeet skannaukseen ja kruunujen suunnitteluun
CAD/CAM -laitteistolla
Tekijä: Kalle Lindholm (hammastekniikka)
Koko opinnäytetyö ja lähteet saatavilla: http://www.theseus.fi/